Технический регламент.

ООО «Фонд Радомир» не возражает против замены прибора учета электрической энергии,

при условии выполнения следующих требований:

- действия по установке, замене, эксплуатации приборов учета электроэнергии вправе осуществлять лица, отвечающие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий;

- все работы в действующих электроустановках 0,4кВ должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий группу допуска не ниже 3, прошедший инструктаж в установленном порядке;

- подключение выполнить в этажном щите к магистральным проводникам, после общедомового учета электроэнергии;

- в точке подключения установить приборы защиты ( в т.ч. УЗО) и по селективности;

- расчетную мощность на квартиру выбрать в соответствии с СП 31-110-2003;

- напряжение - 220вольт ± 5%;

- категория нагрузки – 3 (три);

- электропроводку от места подключения и до ВУ потребителя выполнить в соответствии с требованием СП 31-110-2003, «ПУЭ» и «ПЭЭП»;

- жилы электропроводки должны легко распознаваться по цвету;

- установить сертифицированный (внесенный в Государственный реестр) прибор учета электроэнергии в соответствии с требованием завода изготовителя, «ПУЭ» и «ПЭЭП»;

- увеличение разрешенной мощности электроустановки (квартиры) необходимо согласовать с ООО «Фонд Радомир»;

- По истечении срока межповерочного интервала прибора, абонент обязан выполнить его поверку, согласно    п. 31 Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», по истечении срока поверки индивидуального прибора учёта, установленного изготовителем, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, расчёты за потреблённые коммунальные услуги производятся исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области;

- внеочередная поверка счётчиков проводится в случае:

  - повреждения поверительного клейма или пломб, несущих измерительное клеймо (поверительные клейма и пломбы считаются повреждёнными, если без применения специальных средств невозможно прочитать нанесённую на них информацию, а также, если они не препятствуют доступу к узлам регулировки средств измерений или внутренним элементам их устройств);

  - проведения повторной регулировки при известном или предполагаемом ударном воздействии на счётчик;

  - ввода его в эксплуатацию, если счётчик находился на хранении более или равным одному межповерочному интервалу;

  - при предполагаемой неудовлетворительной работе счётчика.

- доставка счётчиков на поверку, затраты на поверку, а также на ремонт счётчиков, их замену и возможные затраты на изменение внутриквартирных сетей в связи с заменой счётчика возложены на абонентов, поскольку они являются собственниками приборов учёта и несут бремя их содержания (ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации).

- результатом поверки является подтверждение «Центром стандартизации и метрологии» пригодности или непригодности счётчика к применению, которые действительны в течение межповерочного интервала. В случае прохождения проверки, Государственной метрологической службой устанавливаются межповерочный интервал до следующей поверки.

- после монтажа прибора учета, вызвать представителя  абонентского отдела ООО «Фонд Радомир» каб. 201, т.365-77-76 для опломбировки прибора;

- срок действия настоящего технического регламента 1 год с момента его регистрации.

Дополнительные пояснения и уточнения:

- демонтированный прибор учета, необходимо предоставить контролеру, при опломбировке вновь установленного прибора, для внесения данных в акт;

- в случае отсутствия доступа к прибору учета для опломбировки, по вине абонента, прибор в эксплуатацию не принимается, повторный выезд специалиста оплачивается согласно действующим на момент производства работ расценкам;

- показания прибора учета необходимо самостоятельно заносить в квитанцию квартплаты строго 1 числа следующего за выходом квитанции месяца;

- оплату квитанции квартплаты необходимо производить строго с 1 по 9 число следующего за выходом квитанции месяца;

- показания введенного в эксплуатацию прибора учета, можно заносить самостоятельно, на официальном сайте ООО «ЕРЦ»  http://www.erc.ur.ru/